## Slide 1
计算机硬件系统

## Slide 2: 目 录
信息工具——计算机
计算机的基本原理
逻辑代数
嵌入式系统
计算机系统的IT应用
And the rule for building shall be this: that no stone be placed but atop another and
that no stone be removed but that it be the topmost.

## Slide 3: 2.1 信息工具--计算机
一. 计算机的发展历程
  1. 世界上第一台计算机（ENIAC）
  2. 计算机的四代发展史
  第一代计算机：电子管计算机
  第二代计算机：晶体管计算机
  第三代计算机：中、小规模集成电路计算机
  第四代计算机：大/超大规模集成电路计算机

## Slide 4: 2.1 信息工具--计算机
  3. 中国计算机的发展状况
  主奠基人：华罗庚教授
  中国计算机的发展历程
    1958年：电子管小型计算机
    1965年：晶体管计算机
    1973年：集成电路的大型计算机
    1977年：微型计算机
    2013年6月，由国防科技大学研制的天河二号超级计算机位列 TOP 500排行榜第一名，实现六连冠；
    2016年神威·太湖之光超级计算机再次取得 TOP 500排行榜冠军位置，实现中国研制的国产超级计算机八连冠。

## Slide 5: 2.1 信息工具--计算机
二.计算机的分类和应用
  1. 计算机的分类
  按信息的形式和处理方式可分类：
    数字计算机
    模拟计算机
    混合式电子计算机
  按用途可分类为：
    通用机
    专用机

## Slide 6: 2.1 信息工具--计算机
  1. 计算机的分类
  按计算机系统的规模分类为：
    巨型机
    大型机
    小型机
    微型机
    工作站
    网络计算机

## Slide 7: 2.1 信息工具--计算机
2.计算机的应用
  工业应用
  科学计算
  商业应用
  教育应用
  生活领域应用
  人工智能

## Slide 8: 2.1 信息工具--计算机
三. 计算机硬件系统结构
  1. 冯·诺依曼计算机结构
  （1）计算机的基本结构
    存储器、控制器、运算器、输出设备、输入设备
存储器
控制器
程序
数据
输出结果
控制流
数据流
运算器
输出设备
输入设备

## Slide 9: 2.1 信息工具--计算机
  1. 冯·诺依曼计算机结构
  （2）采用二进制形式表示数据和指令
    二进制只有 0和 1两个数字，便于用计算机电子器件的断开和导通两个稳定状态表示，比较容易实现。
    二进制运算规则简单，可使计算机结构大为简化，运算速度大大提高

## Slide 10: 2.1 信息工具--计算机
  1. 冯·诺依曼计算机结构
  （3）存储程序原理
    冯·诺依曼思想的核心内容
    所谓存储程序原理，就是把程序和处理问题所需的数据都以二进制编码形式预先按一定顺序存放到计算机存储器中，计算机在运行程序时就能自动、连续地从存储器中依次取出指令且执行，直到完成预定的任务，这是计算机能高速自动运行的基础。

## Slide 11: 2.1 信息工具--计算机
  2.计算机硬件系统的组成部分及功能
  （1） 运算器
    运算器的功能是完成算术运算和逻辑运算。
    ALU是运算器的主要部件。

## Slide 12: 2.1 信息工具--计算机
  （2） 控制器
    控制器是计算机的指挥系统，它的基本功能是从内存中取指令和执行指令。

## Slide 13: 2.1 信息工具--计算机
  （3） 存储器
    存储器是计算机中用于存放程序和数据的部件。
    存储器分为内存储器和外存储器两大类，简称内存和外存。

## Slide 14: 2.1 信息工具--计算机
  （4） 输入设备和输出设备
    输入设备主要完成输入数据和操作命令等功能，是进行人机对话的主要部件。常用的输入设备有键盘、鼠标、扫描仪、数字化仪、数码摄像机、条形码阅读器、数码相机和 A/D 转换器等。
    输出设备将存放在内存中由计算机处理的结果转变为人们所能接受的形式。常用的输出设备有显示器、打印机、音箱、绘图仪和 D/A转换器等。

## Slide 15: 2.1 信息工具--计算机
  四.计算机的工作步骤
  以 2+4=6为例
    ① 控制器向输入设备发出输入信息的命令，从输入设备输入原始数据 2和 4。
    ② 控制器向存储器发出命令，把输入设备输入的信息存放到存储器中。
    ③ 在控制器的控制下，从存储器中取出数据2 （0010） 和4 （0100） 送到运算器，进行加法运算，得到结果 0110。
    ④ 在控制器的控制下，把运算器中的结果 0110送到存储器。
    ⑤ 在控制器的控制下，把存储器中的最后结果 6送到输出设备，显示或打印。

## Slide 16: 2.2 计算机的基本原理
  一. CPU
  CPU 是电子计算机内部完成指令读出、解释和执行的重要部件。
  1. 运算器
  2. 控制器
    控制器主要包括指令计数器、指令寄存器、指令译码器和控制信号发生器，主要完成指令的翻译，并产生片内和片外的各种控制信号，执行相应的指令。
  3. 高速缓冲存储器
    Cache 就像内存 与 CPU之间的适配器

## Slide 17: 2.2 计算机的基本原理
  二.存储器
  1. 随机存储器
    RAM的主要优点是存取速度快，存储体积小，可靠性高；主要缺点是断电后所存的信息会丢失。
    在 RAM 中使用电容来保存 ASCII 码或二进制编码中表示数据的电信号，电容充电表示数据 1，电容放电表示数据 0。RAM中的数据通过改变电容的状态来改变。

## Slide 18: 2.2 计算机的基本原理
  2. 只读存储器
    只读存储器 （Read Only Memory， ROM） 中的数据或程序一般是在装入计算机前事先写好的。计算机工作时只能从 ROM中读出事先存储的数据，一般不能改写。
    ROM 具有不易丢失性，即使电源被切断， ROM 的信息也不会丢失。ROM 常用于存放固定的程序和数据，如存放操作系统的基本输入 / 输出系统 （BIOS） 。

## Slide 19: 2.2 计算机的基本原理
  3. CMOS 存储器和 BIOS 芯片
    制造大规模集成电路芯片用的一种技术或用这种技术制造出来的芯片。
    CMOS存储器是指主板上一块可读写的存储芯片，它存储了微机系统的时钟信息和硬件配置等信息。系统加电引导时，要读取 CMOS 信息，用来初始化机器各个部件的状态。
    CMOS 存储器只需要极少的电能就可以保持其中的数据，它使用电池供电，即使关闭电源，信息也不会丢失。

## Slide 20: 2.2 计算机的基本原理
  4. 虚拟内存
    操作系统用虚拟内存来动态管理运行时的交换文件。
    为了提供比实际物理内存还多的内存容量， Windows操作系统占用了硬盘上的一部分空间作为虚拟内存。
    控制面板中单击“系统”——“高级系统设置” ——“系统属性”。

## Slide 21: 2.2 计算机的基本原理
  5. 外存
      磁盘
      磁带
      光盘
      USB和 U盘

## Slide 22: 2.3 逻辑代数
一. 逻辑代数的概念
  二. 数制及其转换
    （1）R进制数转换成十进制数
    （2）十进制数转换成R进制数
    （3）二、八、十六进制数的相互转换
      ① 八进制数转换成二进制数
      ② 十六进制数转换成二进制数
      ③ 二进制数转换成八进制数
      ④ 二进制数转换成十六进制数

## Slide 23: 2.3 逻辑代数
三.逻辑运算
1. 逻辑运算的分类
    （1）逻辑加法（“或”运算）
    （2）逻辑乘法（“与”运算）
    （3）逻辑否定（“非”运算）
    （4）异或逻辑运算（半加运算）

## Slide 24: 2.3 逻辑代数
    2. 逻辑运算的应用
      利用与运算实现按位测试
      利用与运算实现按位分离
      利用与运算实现按位清除
      利用或运算实现按位设置
      利用异或运算实现按位修改
      利用异或运算实现判符合
      利用与运算和或运算实现插入

## Slide 25: 2.4 嵌入式计算机系统
一.嵌入式系统概述
  1. 嵌入式系统的定义
    嵌入式系统是以应用为中心，以计算机技术为基础，软件和硬件可裁剪，适合于应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗严格要求的专用计算机系统。

## Slide 26: 2.4 嵌入式计算机系统
  2. 嵌入式系统的发展
  第一阶段：以单芯片为核心的可编程控制器形式的系统。
  第二阶段：以嵌入式微处理器 （嵌入式 CPU） 为基础、以简单操作系统为核心的嵌入式系统。
  第三阶段：以嵌入式操作系统为标志的嵌入式系统。
  第四阶段：以互联网为标志的嵌入式系统。

## Slide 27: 2.4 嵌入式计算机系统
  3. 嵌入式系统的特点
  （1） 面向特定应用
  （2） 知识密集
  （3） 功耗低、体积小、集成度高、成本低、系统内核小
  （4） 高实时性和高可靠性
  （5） 开发需要专用开发工具和环境
  （6） 较长的生命周期

## Slide 28: 2.4 嵌入式计算机系统
二. 嵌入式计算机组成
  1. 嵌入式系统的硬件
    嵌入式处理器
    2） 存储器
    3） 通用设备接口和I/O 接口
    4） 电源

## Slide 29: 2.4 嵌入式计算机系统
  2. 嵌入式系统的软件
    嵌入式操作系统（ EOS，Embedded Operating System）
    应用软件及开发工具

## Slide 30: 2.4 嵌入式计算机系统
三.嵌入式系统的应用
  工业控制
  智能仪表
  交通管理
  信息家电
  消费电子
  电子商务
  环境工程
  机器人
  物联网

## Slide 31: 2.5 计算机系统的IT应用
一.传感器信息采集
1. 传感器
    （1） CCD图像传感器
    （2）红外温度传感器
    （3）超声波测距传感器

## Slide 32: 2.5 计算机系统的IT应用
2. 传感器的应用
    汽车工业
    工业自动化
    通信电子产品
    消费电子产品
    专用设备

## Slide 33: 2.5 计算机系统的IT应用
  3. 传感器的发展方向
  ① 由于传感器都是利用材料的各种效应和特性等将非电量转换成电量的，所以应采用新材料、新技术、新工艺及新理论来发展传感器。
  ② 为了适应计算机对信息的处理，应发展数字式传感器，这样可省去模 / 数转换电路，直接与计算机连接。
  ③ 为了适应工业和实验中的非接触式检测需要，应使用激光、微波和红外线等。
  ④ 发展“传像技术”。随着科学的发展，不但要求传感个别非电量，而且要求传感被测源的全部信息 （即传像） 。这就要求传感器不但要小型化、微型化，而且应从单个发展到组合式 （传感器阵列） 形式，其中每个小传感器测出被测源的一个像素，整体构成一个图像传感，并能在显示屏
  上显示等。
  ⑤ 发展仿生传感器。生物体内充满着大量有传感作用的细胞，如视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉和冷热感觉等细胞，这些感觉细胞将非电量转换成生物电流，由神经系统传到大脑里进行处理，再发出各种控制命令。
  ⑥ 传感器属于敏感技术范畴之内，而敏感元件是基础元件，有了优良的敏感元件，才能有高性能的传感器，所以应优先开发新的领域和原理，生产出优良的敏感元件。

## Slide 34: 2.5 计算机系统应用
二.信息传输与储存
  1. 信息的传输
    有线传输以光纤通信技术为典型代表
    近距离无线传输以红外技术、蓝牙技术为代表
    远距离无线传输则以卫星通讯为主

## Slide 35: 2.5 计算机系统应用
  2. 信息的储存

## Slide 36: 2.5 计算机系统应用
3.信息处理
  数字图像处理
  声音信息处理
  电子指纹
  自动翻译
  模式识别

## Slide 37: 小 结
计算机是数字设备，能以极快的速度处理大量的信息，完成复杂的工作；计算机以数字电子电路为基础，集成电路在其中起着重要的作用；计算机虽然很复杂，但大多数构件是简单的插接式的，计算机的性能不仅取决于构件的性能，更多的是由体系结构所决定的。
了解计算机的发展简史以及分类；
掌握冯·诺依曼计算机结构；
理解逻辑代数；
熟悉嵌入式系统；
理解常用传感器的应用。